## Slide 1
2020 Confidential and proper by Chicony Power Technology
WMS倉庫管理系統
Warehouse Management System

## Slide 2
2020 I Confidential and proprietary by
課程目的
了解label的编码规则
了解label的管控标准

## Slide 3
2020 I Confidential and proprietary by
課程內容
1） 标签控制目的及要求
2） 標籤樣式介紹
3） 標籤內容注意事項
4） 通過Portal 標籤打印說明
5） 通過Interface 標籤打印說明
6） Q&A

## Slide 4
2020 I Confidential and proprietary by
标签控制目的及要求
Diagram
2
Diagram
3
Diagram
2
Diagram
3
each Package
goods quality
Label printing
WMS
system
Packing NO
Packing NO
Packing NO
Packing NO:
include the parts vendor code、sysdate、Box sequence、Package sequence these information
Packing NO Must be Unique!
目的
為滿足客戶的需求，提高客戶滿意度
提高倉庫管理精准度，完善工廠內物流整體流程系統化管控
實現物料全過程可追溯性，努力做客戶放心的工廠
為配合系統的運行及有效管控，本公司所採購的物料，在交貨時每個獨立包裝上都必须有根据群電标签规则發行的標签，作為系統識別的唯一依據。

## Slide 5
2020 I Confidential and proprietary by
唯一序號
生產批次號
料號
數量
生產日期
包裝規格
供應商料號
供應商代碼+名稱
70mm
料號+D/C
月份
GP標識
數量
物料版本號
Packing No 為當前包裝的唯一序號，系統識別的唯一依據，不可重複
供應商代碼（不足10碼前面0补充）
年月日 各2碼
外箱流水碼
內箱流水碼(外箱無）
90mm
標籤樣式介紹1
Must be Unique!
3位
4位
6位
10位
流水碼均為10進制
供应商代码+D/C+流水码
Packing No 00006096222011090037 - 001
中横线
1位
二维码内容：
Packing No、P/N 、Date Code 、 Qty
二维码规格：DataMatrix-EC200,尺寸:10mm*10mm;条码品质等级不低于C级。
(不足18码前面加#补足)
建议尺寸:90mm*70mm

## Slide 6
2020 I Confidential and proprietary by
Packing No = 00006049672011120001
Part No = 117J015019E0HF
Date Code = 201105
Qty = 1000
Sample Data 00006049672011120001,117J015019E0HF,201105,1000
標籤樣式介紹2
二维码详细说明
二维码规格:DataMatrix-EC200,尺寸:10mm*10mm;条码品质等级不低于C级
二维码内容:Packing No ,Part No , Date Code , QTY ;

## Slide 7
2020 I Confidential and proprietary by
1D Barcode (code128)
Size and grading
建议 5mm * 52 mm Grading level C以上
左侧为：
料号+6码D/C 共计24码，料号(不足18码前面加#补足)+D/C
一维码详细说明
右侧为：
数量
標籤樣式介紹3

## Slide 8
2020 I Confidential and proprietary by
Label Basic Information
Note 1
1. Label minimum size:
90mm x 70mm.
2. The scan data from Bar Code, don’t have these letters: “Packing No”; “P/N”; “QTY”; “Date Code”;
90MM
70MM
中劃線”-”(Middle Lineation “-”)
Production Date code
ID No. barcode
QTY
2D Barcode
標籤內容注意事項
3. ID No必须24码

## Slide 9
2020 I Confidential and proprietary by
標籤內容注意事項
can’t lose the middle lineation“-”,
can’t allow any blank at the middle lineation“-” both sides
Example:
Must follow the original manufacture Lot code, Date code/Week code to print label trace ID, can’t allow to use the shipment date or others
label
Original supplier label
Note 2
Note 3
Note 4

## Slide 10
2020 I Confidential and proprietary by
通過Portal 標籤打印說明1
向群光电能（苏州）科技有限公司采购部申请供应商账户
获取帐户
进入系统
系统地址：http://wmsportal.chiconypower.net.cn:8000/login.html
进入系统地址，输入账号、密码登录
导航菜单→物料标签管理→物料标签打印
①在料号栏位输入对象料号，
②点击“更新”，系统会带出该料号所有PO未交货的总数量
①
②
④
③
③选择下方料号，激活打印标识，
④点击“打印”，进入标签打印界面

## Slide 11
2020 I Confidential and proprietary by
通過Portal 標籤打印說明2
按Date Code进行标签发行
输入Date Code以及该Date Code此次备料的数量，
输入包装规格；Lot No、REV、Vendor PN, （Date code、批量、包装规格为必填项，其余为选填项）
点击“确定” 后，系统自动根据批量/包装规格计算出物料标签数量，进入预览界面，点击“打印” 。
备注：
Date Code格式为两位年(YY)两位月(MM)两位日（DD），所有物料在备料时需要按此格式对生产日期或原Date Code进行转换。
包装规格说明：如果本次打印，一张标签标示一个大箱，里面总共有100盘/包料，每盘/包有1000PCS，本次批量为100000，那么包装规格为1:100:1000
输入物料生产日期
物料版本号(选填)
物料生产批次号
包装规格
选填
输入该D/C的数量

## Slide 12
2020 I Confidential and proprietary by
供應商端(接口對接)
群電WMS Database
Vendor Code
PO
Parts
Material
Interface
…
Receiving
Save Label
Output
…
Web service
Text Files
Temp Tables
Control Procedure
透过Interface 的方式, 以利供應商標籤整合，合理及供應商自控便捷。
Interface交互時，如果有錯誤，會通過Control Procedure回饋錯誤信息，以免供應商不知道對錯issue
因為此部分主要是MIS之間的對接，詳細參考接口開發手冊
通過Interface 標籤打印說明

## Slide 13
2020 I Confidential and proprietary by
Q&A
Q&A