## Slide 1: 长江汽车电子MES系统方案
群电同津厂
TPMS设备接入异常排查SOP
2021-09-22

## Slide 2: 设备接入异常排查工具 : TPMS Agent Tool
排序方式
数采程序状态
数采程序部署位置
设备部署线体
数采程序名称
设备型号
程序状态/更新时间
设备列表
主要配置信息
数采程序数量
设备数采异常排查操作步骤:
运行配置脚本
  MP: Chicony-mp.reg
  MAG: Chicony-mag.reg
运行TPMS Agent Tool
输入TPMS登录用户名/密码
点击””获取Agent状态”,读取Agent列表
找到需要检查设备的Agent
  部署线体筛选
  设备型号筛选
按照后续问题排查方法，排查设备接入问题

## Slide 3: 共享目录类设备
Share: IP/共享目录
方法1: 通过跳板机(172.25.57.200), 连接设备共享目录
方法2: 检查TPMS设备数采的log记录(缺省保存3天) – 双击选中的设备，打开Agent Log查看窗口

## Slide 4: 共享目录类设备 (cont.)
NG
OK
选择log文件: share_monitor.log, 双击打开文件
选择跳转到文件尾
NG 片段，说明共享目录连接失败 – 需要检查共享目录
OK 片段，说明共享目录连接成功
本例子可以说明，设备在7:07开机

## Slide 5: PLC类设备
mqtt: 设备分组, 设备代号
方法1：检查TPMS设备数采的log记录(缺省保存3天) – 双击选中的设备，打开Agent Log查看窗口

## Slide 6: PLC类设备(cont.)
OK
选择log文件: agent.log, 双击打开文件
选择跳转到文件尾
NG 片段，说明设备PLC连接失败 – 需要检查PLC 连接情况
OK 片段，说明设备PLC连接成功

## Slide 7: PLC类设备(cont.)
NG
选择log文件: agent.log, 双击打开文件
选择跳转到文件尾
NG 片段，说明设备PLC连接失败 – 需要检查PLC 连接情况
OK 片段，说明设备PLC连接成功

## Slide 8: 串口通讯类设备
serial: IP:端口号
方法1: 通过跳板机(172.25.57.200), Ping设备IP
方法2: 检查TPMS设备数采的log记录(缺省保存3天) – 双击选中的设备，打开Agent Log查看窗口

## Slide 9: 串口通讯类设备
选择log文件: SerialTcpClient.log, 双击打开文件
选择跳转到文件尾
[ERROR]表示串口连接失败 – 需要检查串口设备接入情况

## Slide 10
数据驱动 智造未来